SERVICEAVTALE PUMPESTASJON

| ANLEGG: |  |
| --- | --- |
| PUMPEKUM FOR SPILLVANN: |  |
| PUMPEKUM FOR OVERVANN: | Tekn. data på pumper spesifiseres etter første service. |

Avtalen vil gjelde fra og med den måned den er undertegnet og ett år frem. Avtalen forlenges automatisk med ett år om gangen dersom ingen av partene sier opp avtalen senest en måned før avtalens utgang.

Dersom det oppdages feil som kan utbedres på stedet, vil en henvendelse til eier /forvalter foretas før arbeidet påbegynnes. Hvis en overhaling på spesialverksted er nødvendig vil servicemontøren kontakte eier /forvalter før pumpen etc. tas med.

Etter servicebesøket sendes skriftlig rapport over anleggets tilstand med eventuelle bemerkninger over spesielle mangler etc. som anbefales utbedret.

Liste over servicepunkter som vil bli fulgt vedlegges.

SERVICEAVTALEN GJELDER X KONTROLL(ER) PR ÅR.

Arbeidet foreslåes utført i mnd. XX
De vil bli kontaktet i god tid før arbeidet utføres.

PRIS PÅ DENNE SERVICEAVTALE VIL UTGJØRE PR KONTROLL KR._____

Prisen er å forstå netto eks mva., inkl. kjøring og transporttid.

| LEVERANDØR | OPPDRAGSGIVER |
| --- | --- |
| __________________ den date | ___________ den ____ / ____ - ____ |
| Oslo Pumpeservice A/S | Firma: ___________________________ |
| (sign) ____________________ | (sign) ____________________ |
| Kjetil Kleven |  |

KONTROLLISTE VED SERVICE PÅ PUMPESTASJON

- Pumpen tas opp og følgende sjekkes

- Elektrisk kabel og kabelgjennomføring

- Motordelens ytre tilstand

- Oljens konsistens og farge (vann i oljen?)

- Akseltetning ref. ovenfor)

- Tetthetskontroll

- Slitasjekontroll av pumpehjul

- Kontroll av:

- Låseanordning

- Guiderør

- Rørarrangement

- Sluse- og tilbakeslagsventiler

- Pumpehus

- Festeanordninger (bolter etc.)

- Funksjonskontroll av det elektriske utstyr

- Pumpens innslag kontrolleres ved manuell betjening av nivåvippene og autom. innslag.

- Automatikkskapet med alle int. el. komponenter, alternator etc. og tilkoblinger kontrolleres.

- Pumpenes strømforbruk avleses

- Pumpenes motorvern testes og eventuelt justeres

- Driftstimetellerne kontrolleres og verdiene noteres

- Alarmsystemet kontrolleres

- Måling av den elektriske spenning under drift og ved stillstand foretas

- Rotasjonsretning på pumpehjul kontrolleres

- Kontroll av pumpekum

- Kontroll av komponenter for varme og ventilasjon